XXII. Mikola Sándor Fizikaverseny

Döntő - 9. osztály, Gyöngyös 2003.

A feladatok megoldásához számológép, könyvek, füzetek használhatók. A választható feladatok közül mindig csak az egyik feladat megoldását értékeljük.

1. feladat

Három elektromosan töltött porszem egy kezdeti pillanatban egy szabályos háromszög csúcsaiban helyezkedik el, a porszemek sebessége ekkor zérus. A porszemek a közöttük ható elektromos erők hatására mozgásba jönnek: az A-ban lévő porszem a  vektorral párhuzamosan, a C-ben lévő porszem pedig az  vektorra merőlegesen indul el. Milyen irányba indul el a B-ben lévő porszem?

(A porszemekre csak a közöttük ható elektromos erők hatnak, minden más erő elhanyagolható.)

Szkladányi András, Baja

2. feladat

Autópályán 126 km/h sebességgel egyenletesen haladó személygépkocsi 25 % hatásfokú motorja
20 kW teljesítményt ad le. Az üzemanyag sűrűsége 950 kg/m3, egy kilogrammjának elégésekor 42 MJ energia szabadul fel.

- Mekkora sebességgel áramlik az üzemanyag a motor és az üzemanyagtartály közötti 6 mm belső átmérőjű csőben?

- Hány liter üzemanyagot fogyaszt a vizsgált sebességnél a gépkocsi 100 km út megtétele során?

Egyetemi felvételi feladat nyomán

3. feladat (Választható az alábbi két feladat közül.)

3.A Egy apa hintát akar felszerelni a kisfia számára a diófa egyik vízszintes ágára. A fa törzsétől számítva legfeljebb mekkora távolságra függesztheti fel a hintát, ha tudja, hogy az ág tövét 1000 Nm forgatónyomatéknál nagyobbal nem tanácsos terhelni? A kisfiú 30 kg tömegű, a hinta tömege 2 kg, és a 2 méter hosszúságú felfüggesztő kötelek egymástól 40 cm távolságra futnak. Feltételezhető, hogy a hintázás során a kötelek a függőlegestől maximum 60o-os szögben térnek ki.

Barta Edit, Sopron

3.B A mellékelt p-V állapotsíkon ugyanazon hidrogéngáz két állapotváltozását tüntettük fel. A gáz nyomása mindkét folyamatban Δp = 10 kPa-lal növekedett, térfogatváltozása pedig mindkét esetben ΔV = 1 dm3 volt. Határozzuk meg, hogy mennyivel kellett több hőt közölnünk a gázzal a 3→4 állapotváltozás során, mint az 1→2 folyamatban?

Kopcsa József, Debrecen

4. feladat (Választható az alábbi két feladat közül.)

4. A Egy alátámasztott, függőleges tengelyű, D = 200 N/m direkciós erejű 2m tömegű acéllemezzel megterhelt csavarrugó felett h = 1,8 m magasságból szabadon esik egy m = 1 kg tömegű acélgolyó, amely a rugón nyugvó 2m tömegű lemezzel abszolút rugalmasan ütközik. Tekintsük a kölcsönhatást pillanatszerűnek!

- Milyen magasra pattan vissza az m tömegű acélgolyó?

- Maximálisan milyen mélyre süllyed a rugón lévő acéllemez?

Holics László, Budapest

4.B Egy edénybe m1 = 1 kg tömegű, c1 = 4180 J/kg·K fajhőjű forró vizet öntünk és hűlni hagyjuk, miközben 20 másodpercenként mérjük a víz hőmérsékletét. A mérés kezdetétől számított 100 másodperc elteltekor is megmérjük a hőmérsékletet, majd gyorsan a vízbe teszünk egy T2  = 10 oC hőmérsékletű, m2 = 1 kg tömegű fémdarabot. A hőmérséklet mérését tovább folytatjuk. A mérési eredmények a következők:

| t (s) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T(oC) | 93,9 | 88,4 | 83,4 | 78,6 | 74,2 | 70,0 | - | - | 51,9 | 49,7 | 47,6 | 45,5 | 43,6 |

A 120 másodpercnél, illetve 140 másodpercnél mért értékeket azért nem tüntettük fel a táblázatban, mert ekkor a víz-fém rendszernek nem volt egyértelmű hőmérséklete. Határozzuk meg minél pontosabban a fém fajhőjét!

Szegedi Ervin, Debrecen

5. feladat (Választható az alábbi két feladat közül.)

5.A Egy indián szobrocska jó közelítéssel 6 cm magas, 1 cm átmérőjű tömör, homogén tömegeloszlású hengernek tekinthető. A szobrocskához az alaptól számított 2 cm magasságban cérnaszálat erősítünk, és a szobrocskát egy vízszintes asztallap közepére állítjuk. Egy vetélkedőben az asztal széléről, vízszintes irányban feszített cérnaszállal magunkhoz kell húzni a szobrot, anélkül, hogy felborulna. Az asztal és a szobor között a súrlódási együttható μ = 1/3. Sikerülhet-e ez? Ha igen, akkor hogyan, ha nem, miért nem?

Károlyházy Frigyes, Budapest

5.B  Függőleges, mindkét végén zárt hengerben lévő, súrlódásmentesen mozgó dugattyú a henger térfogatát az ábrán látható módon két részre osztja. Az alsó térrészben 2To hőmérsékletű, a felső térrészben To hőmérsékletű héliumgáz található. A felső térrészben lévő gáz tömege 4-szer nagyobb az alul elhelyezkedő gáz tömegénél. (h = 15 cm, To = 450 K.)

Ezután az ábrán látható helyzetből a hengert 180o-kal elfordítjuk úgy, hogy a kezdetben alul lévő gáz felülre kerüljön, majd hagyjuk kiegyenlítődni a két gáz hőmérsékletét. Ezt követően a két gázt melegíteni kezdjük úgy, hogy ekkor már hőmérsékleteik nem különböznek egymástól.

- Mekkora hőmérsékletre kell felmelegíteni a rendszert, hogy a gázok térfogatai azonosak legyenek a kezdeti térfogataikkal?

- Adjuk meg a gázok hőmérsékletét a dugattyúnak a henger aljától mért x magassága függvényében!

- Határozzuk meg, hogy a rendszer további melegítése során milyen maximális magasságig emelkedhet fel a dugattyú?

Kotek László, Pécs

# Text boxes

1

2

3

4

V

p

3h

h

2To

m

To

4m

h

D

2m

m

A

C

B